ОСТ 108.632.08-80

Группа Е26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТЯГИ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

Дата введения 1982-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 N ЮК-002/5260

ИСПОЛНИТЕЛИ:

| НПО ЦКТИ | П.М.Христюк, Д.Д.Дорофеев, Г.Н.Смирнов, М.Е.Погребняков, В.Н.Шанский, Д.Ф.Фомина, Н.В.Москаленко, Л.Н.Жылюк, Т.В.Васенева, Л.С.Щербинкина |
| --- | --- |
| БЗЭМ | Г.А.Мисирьянц, В.Ф.Логвиненко, Ф.А.Гловач, Н.Г.Мазин |

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

|  | М.М.Пчелин |
| --- | --- |

ВЗАМЕН МВН 365-63 и МВН 9365-65

ИЗДАН с учетом изменения N 1

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые тяги с правой и левой резьбой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.

2. Конструкция и размеры тяг должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Допускается изготовление тяги М27 из прутков диаметром 28 мм. При изготовлении резьбы методом накатки возможно применение прутка диаметром 26 мм.

В качестве метки на тягах с левой резьбой допускается выполнять канавку на торце с размерами, указанными в табл.2.

Фаску  допускается выполнять кузнечным способом.

Кривизна тяг должна быть в пределах допуска на прокат.

3. Материал - сталь 20 ГОСТ 1050-74 (с требованиями по п.4.11).

4. Резьба по СТ СЭВ 180-75 и СТ СЭВ 182-75, поле допуска на резьбу 8 по ГОСТ 16093-70*, сбег резьбы по ГОСТ 10549-63.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Прим. ред.

5. Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

Таблица 1

Размеры в мм

| Исполнение | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |  |  | (пред. откл. +4) |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С правой резьбой |
| 01 | 3,0 (310) | М10 | 70 | 40 | 1,0 | 0,04 |
| 02 |  |  | 300 | 90 |  | 0,19 |
| 03 |  |  | 400 |  |  | 0,25 |
| 04 |  |  | 500 |  |  | 0,31 |
| 05 |  |  | 600 |  |  | 0,37 |
| 06 |  |  |  | 250 |  |  |
| 07 |  |  | 800 | 90 |  | 0,49 |
| 08 |  |  |  | 250 |  |  |
| 09 |  |  | 1000 | 90 |  | 0,62 |
| 10 |  |  | 1400 |  |  | 0,86 |
| 11 |  |  | 2000 |  |  | 1,23 |
| 12 | 4,5 (459) | М12 | 80 | 40 | 1,6 | 0,07 |
| 13 |  |  | 300 | 100 |  | 0,27 |
| 14 |  |  | 400 |  |  | 0,36 |
| 15 |  |  | 500 |  |  | 0,44 |
| 16 |  |  | 600 |  |  | 0,53 |
| 17 |  |  | 800 |  |  | 0,71 |
| 18 |  |  |  | 250 |  |  |
| 19 |  |  | 1000 | 100 |  | 0,89 |
| 20 |  |  | 1400 |  |  | 1,24 |
| 21 |  |  | 2000 |  |  | 1,78 |
| 22 | 15,0 (1530) | М16 | 150 | 60 | 2,0 | 0,24 |
| 23 |  |  | 300 | 110 |  | 0,48 |
| 24 |  |  | 400 |  |  | 0,63 |
| 25 |  |  | 500 |  |  | 0,79 |
| 26 |  |  | 600 |  |  | 0,95 |
| 27 |  |  | 800 |  |  | 1,26 |
| 28 |  |  |  | 250 |  |  |
| 29 |  |  | 1000 | 110 |  | 1,58 |
| 30 |  |  |  | 250 |  |  |
| 31 |  |  | 1200 | 250 |  | 1,90 |
| 32 |  |  | 1400 | 110 |  | 2,21 |
| 33 |  |  | 2000 |  |  | 3,16 |
| 34 | 24,0 (2440) | М20 | 160 | 60 | 2,5 | 0,40 |
| 35 |  |  | 300 | 120 |  | 0,7 |
| 36 |  |  | 400 |  |  | 0,99 |
| 37 |  |  | 500 |  |  | 1,23 |
| 38 |  |  | 600 |  |  | 1,48 |
| 39 |  |  | 800 |  |  | 1,97 |
| 40 |  |  | 1000 |  |  | 2,47 |
| 41 |  |  |  | 300 |  |  |
| 42 |  |  | 1200 |  |  | 2,96 |
| 43 |  |  | 1400 | 120 |  | 3,45 |
| 44 |  |  |  | 300 |  |  |
| 45 |  |  | 1500 |  |  | 3,70 |
| 46 |  |  | 2000 | 120 |  | 4,94 |
| 47 | 34,0 (3460) | М24 | 200 | 70 | 3,0 | 0,71 |
| 48 |  |  | 300 | 130 |  | 1,07 |
| 49 |  |  | 400 |  |  | 1,42 |
| 50 |  |  | 500 |  |  | 1,78 |
| 51 |  |  | 600 |  |  | 2,13 |
| 52 |  |  | 800 |  |  | 2,85 |
| 53 |  |  |  | 60 |  |  |
| 54 |  |  | 900 |  |  | 3,20 |
| 55 |  |  | 1000 | 130 |  | 3,55 |
| 56 |  |  | 1200 | 300 |  | 4,26 |
| 57 |  |  | 1400 |  |  | 4,97 |
| 58 |  |  |  | 130 |  |  |
| 59 |  |  | 2000 |  |  | 7,10 |
| 60 | 45,0 (4580) | М27 | 200 | 70 | 3,5 | 0,90 |
| 61 |  |  | 320 |  |  | 1,40 |
| 62 |  |  | 500 | 140 |  | 2,25 |
| 63 |  |  | 600 |  |  | 2,70 |
| 64 |  |  | 800 |  |  | 3,60 |
| 65 |  |  | 1000 |  |  | 4,50 |
| 66 |  |  |  | 80 |  |  |
| 67 |  |  | 1200 |  |  | 5,40 |
| 68 |  |  |  | 140 |  |  |
| 69 |  |  | 1400 | 300 |  | 6,30 |
| 70 |  |  |  | 140 |  |  |
| 71 |  |  | 2000 |  |  | 9,00 |
| 72 | 55,0 (5610) | М30 | 250 | 150 | 4,5 | 1,39 |
| 73 |  |  | 400 |  |  | 2,22 |
| 74 |  |  | 500 |  |  | 2,78 |
| 75 |  |  | 600 |  |  | 3,33 |
| 76 |  |  | 800 |  |  | 4,44 |
| 77 |  |  | 1000 |  |  | 5,55 |
| 78 |  |  | 1200 | 300 |  | 6,66 |
| 79 |  |  | 1400 | 150 |  | 7,77 |
| 80 |  |  |  | 300 |  |  |
| 81 |  |  | 2000 | 150 |  | 11,10 |
| 82 | 80,0 (8150) | М36 | 310 | 70 |  | 2,50 |
| 83 |  |  | 425 | 160 |  | 3,40 |
| 84 |  |  | 500 |  |  | 4,00 |
| 85 |  |  | 600 |  |  | 4,80 |
| 86 |  |  | 800 |  |  | 6,40 |
| 87 |  |  | 1000 |  |  | 8,00 |
| 88 |  |  | 1400 |  |  | 11,20 |
| 89 |  |  | 2000 |  |  | 16,00 |
| 90 | 110,0 (11200) | М42 | 340 | 60 |  | 3,70 |
| 91 |  |  | 600 | 160 |  | 6,52 |
| 92 |  |  | 1000 |  |  | 10,87 |
| 93 |  |  | 1200 | 220 |  | 13,05 |
| 94 |  |  | 2000 | 180 |  | 21,80 |
| 95 | 150,0 (15300) | М48 | 1000 | 190 | 5,0 | 14,30 |
| 96 |  |  | 2000 |  |  | 28,40 |
| С левой резьбой |
| 97 | 3,0 (310) | M10 LH | 400 | 90 | 1,5 | 0,25 |
| 98 | 4,5 (459) | M12 LH |  | 100 | 1,8 | 0,36 |
| 99 | 15,0 (1530) | M16 LH |  | 110 | 2,0 | 0,63 |
| 100 | 24,0 (2440) | M20 LH |  | 120 | 2,5 | 0,99 |
| 101 | 34,0 (3460) | M24 LH |  | 130 | 3,0 | 1,42 |
| 102 | 45,0 (4580) | M27 LH |  | 140 | 3,5 | 1,80 |
| 103 | 55,0 (5610) | M30 LH |  | 150 | 4,0 | 2,22 |
| 104 | 80,0 (8150) | M36 LH | 500 | 160 | 3,0 | 4,00 |
| 105 | 110,0 (11200) | M42 LH |  | 180 |  | 5,45 |
| 106 | 150,0 (15300) | M48 LH |  | 190 | 4,0 | 7,10 |

Таблица 2

Размеры в мм

|  | M10 LH | M12 LH | M16 LH | M20 LH | M24 LH | M27 LH | M30 LH | M36 LH | M42 LH | M48 LH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 |

Пример условного обозначения тяги с правой резьбой диаметром M36 и длиной 1000 мм исполнения 87:

ТЯГА 87ОСТ 108.632.08-80

Пример условного обозначения тяги с левой резьбой диаметром М36 и длиной 500 мм исполнения 104:

ТЯГА ЛЕВАЯ 104OCT 108.632.08-80

Пример маркировки:

87ОСТ 108.632.08-80; 104ОСТ 108.632.08-80.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.632.08-80

| Изм. | Номер листов (страниц) | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В СБОРНИКЕ СТАНДАРТОВ

1. ГОСТ 103-76. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.

2. ГОСТ 380-71. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования.

3. ГОСТ 535-79*. Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества. Технические условия.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 535-2005. - Прим. ред.

4. ГОСТ 1050-74*. Сталь углеродистая качественная конструкционная.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. - Прим. ред.

5. ГОСТ 1577-70. Сталь горячекатаная толстолистовая качественная углеродистая и легированная конструкционная. Технические требования.

6. ГОСТ 2590-71*. Сталь горячекатаная круглая. Сортамент.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2590-88. - Прим. ред.

7. ГОСТ 4543-71. Сталь легированная конструкционная. Марки и технические требования.

8. ГОСТ 5520-79. Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

9. ГОСТ 5582-75. Сталь тонколистовая коррозионностойкая жаростойкая и жаропрочная.

10. ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования.

11. ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные (нормальной точности). Конструкция и размеры.

12. ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой (нормальной точности). Конструкция и размеры.

13. ГОСТ 8240-72*. Сталь горячекатаная. Швеллеры. Сортамент.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8240-97. - Прим. ред.

14. ГОСТ 8509-72. Сталь прокатная угловая равнополочная. Сортамент.

15. ГОСТ 8510-72*. Сталь прокатная угловая неравнополочная. Сортамент.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8510-86. - Прим. ред.

16. ГОСТ 9066-75. Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры.

17. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.

18. ГОСТ 10549-63*. Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10549-80. - Прим. ред.

19. ГОСТ 11371-78. Шайбы. Технические условия.