ОСТ 24.125.157-01

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ПЛИТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А.В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И.А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б.Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН М.Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н.В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.41-80

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ПЛИТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС Конструкция и размеры

Дата введения 2002-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плиты направляющие для скользящих направляющих опор трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливаемых по ОСТ 24.125.156 и ОСТ 24.125.158.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры направляющих плит опор трубопроводов.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ОСТ 24.125.156-01 Опоры скользящие направляющие хомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.158-01 Опоры скользящие направляющие приварные трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

# 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и основные размеры плит должны соответствовать указанным на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

3.2 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.3 Пример условного обозначения направляющей плиты исполнения 05:

ПЛИТА 05 ОСТ 24.125.157

| 3.4 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.157 |  |
| --- | --- |

* Размеры для справок.

1 - основание; 2 - направляющая

Рисунок 1.

* Размеры для справок.

Остальное - см. рисунок 1

Рисунок 2.

Таблица 1

Основные размеры и спецификация направляющих плит

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B* | b ± 2 | H* | L* | s* | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг | Основание, поз. 1, 1 шт. | Направляющая, поз. 2, 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал | Масса, кг | Материал | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | общая |
| 01 | 57 | 1 | 175 | 65 | 56 | 250 | 6 | 0,030 | 3,930 | Ст3пс3 ГОСТ 14637 | 2,1 | Уголок | 0,9 | 1,8 |
|  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 89 |  | 215 | 105 |  |  |  |  | 4,330 |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 194 |  | 265 | 155 |  |  |  |  | 4,930 |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 245 |  | 315 | 205 | 58 | 300 | 8 | 0,036 | 8,136 |  | 5,9 |  | 1,1 | 2,2 |
|  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст3пс5 ГОСТ 14637 |  |  |  |  |
| 05 | 325 |  | 395 | 285 |  | 400 |  | 0,050 | 12.950 |  | 9,9 |  | 1,5 | 3,0 |
| 06 | 377 |  | 475 | 365 |  |  |  |  | 14,950 |  | 11,9 |  |  |  |
|  | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 530 |  | 595 | 485 | 60 | 500 | 10 | 0,062 | 27,062 |  | 23,4 |  | 1,8 | 3,6 |
| 08 | 630 |  | 645 | 545 |  |  |  |  | 28,962 |  | 11,9 |  |  |  |
| 09 | 720 |  | 735 | 625 |  |  |  |  | 32,462 |  | 28,8 |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 530** | 2 | 340 | 305 | 28 | 400 | 8 | 0,080 | 12,780 |  | 10.7 | Круг | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 630** |  | 390 | 355 | 30 |  | 10 |  | 14,280 |  | 12,2 |  |  |  |
|  | 720** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 820** |  | 450 | 415 | 30 | 500 |  | 0,100 | 20,200 |  | 17,7 |  | 1,2 | 2,4 |
|  | 920** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1020** |  | 520 | 485 |  |  |  |  | 22,900 |  | 20,4 |  |  |  |
| 14 | 1220** |  | 600 | 565 |  |  |  |  | 26,100 |  | 23,6 |  |  |  |
| 15 | 1420** |  | 725 | 690 |  |  |  |  | 31,000 |  | 28,5 |  |  |  |
| 16 | 1620** |  | 855 | 820 |  |  |  |  | 36,100 |  | 33,6 |  |  |  |
| * Размеры для справок. ** Электросварные трубы. |

Ключевые слова: направляющие плиты, опоры трубопроводов, конструкция, размеры.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Конструкция и размеры 2